## Slide 1
Конспект на тему: Процессор (Часть 1).
1. База: Программа - это просто пошаговый план (инструкции), как превратить кучу входящего инпута в готовый результат. Сами команды и данные, с которыми мы прямо сейчас работаем, лежат в ОЗУ (оперативке). Но думает над ними и выполняет их процессор. Внутри компа абсолютно всё хранится в двоичном коде (нули и единицы) - и цифры, и буквы, и логические переменные.
2. Из каких железок все состоит: УУиС (Устройство управления) - главный начальник в проце, дирижирует всем остальным железом. СК (Счетчик команд) - регистр-напоминалка. Всегда держит в уме адрес следующей команды, которую надо будет сделать. РК (Регистр команд) - рабочая область проца. Сюда загружается команда, которую он выполняет прямо сейчас. АЛУ - калькулятор проца. Внутри него есть аккумулятор (Р1) (туда проц кидает первое число, и туда же падает готовый ответ) и регистр Р2 для второго числа. ПортА и ПортД - шлюзы проца, чтобы кидать адреса и данные на материнку. РАОП и РСОП - такие же шлюзы, но уже на стороне оперативки.
3. Как проц выполняет одну команду (на примере сложения двух чисел): Шаг 1 (Выборка): Проц смотрит в СК, берет оттуда адрес, стучится в оперативку и забирает саму команду в свой РК. Шаг 2 (Сбор данных): Проц читает команду из РК, понимает, какие числа ему нужны, запрашивает их адреса у ОЗУ и грузит эти числа в АЛУ (в регистры Р1 и Р2). Шаг 3 (Счет): Дешифратор понимает, че надо делать (например, сложить). АЛУ считает и оставляет ответ в аккумуляторе (Р1). Шаг 4 (Сброс ответа): Проц берет ответ из Р1 и отправляет его обратно в оперативку, сохраняя поверх первого числа. Шаг 5 (Плюс один): Счетчик команд (СК) перелистывается вперед на длину выполненной команды, чтобы на следующем круге взять новую.

## Slide 2
Конспект на тему: Процессор (Часть 2).
1. Что такое РПР (Регистр признака результата):Это маленькая 2-битная ячейка, которая запоминает, каким получился ответ после калькулятора (АЛУ). Там всего 4 варианта:00 - в ответе получился чистый ноль.01 - ответ ушел в минус (меньше нуля). 10 - ответ получился положительным (больше нуля). 11 - случился жесткий баг, все переполнилось (ППФТ).
2. Условные переходы (ветвление кода):Команда выглядит так: [Код операции | Маска (М) | Куда прыгать (А)]. Если маска М = 0000 - проц забивает и идет дальше (команда-пустышка).Если маска М = 1111 - проц прыгает по адресу А в любом случае (безусловный переход). Если маска совпадает с тем, что записано в РПР (например, маска требует «если меньше нуля», и ответ реально меньше нуля), проц забивает на следующий шаг и прыгает сразу на адрес А.
3. Что за система прерываний: Прерывание - это когда проц бросает текущую прогу, отвлекается на какое-то срочное событие (подпрограмму), разгребает его, а потом возвращается точно туда же, где остановился. Какие бывают прерывания: Внутренние (Исключения) - косяки самого проца (поделил на ноль, словил переполнение). Игнорировать их нельзя, проц по любому зависнет или выдаст ошибку. Внешние - сигналы извне (тыкнул кнопку на клаве, сработал таймер времени). Их проц может временно «замаскировать» (проигнорить), если занят чем-то важным. Важные железки для этого: РФ (Регистр флагов) - доска с флажками. Если что-то случилось, загорается определенный бит (Регистр масок) - тумблеры, которыми можно отключить реакцию на внешние прерывания. ТВП (Таблица векторов) - «телефонный справочник» в ОЗУ. Там лежат прямые ссылки (JMP) на инструкции, че делать при каждом конкретном прерывании. Стек и УС (Указатель стека) - специальная память по принципу LIFO (последний зашел - первый вышел). УС показывает на самый верх этой стопки. Нужна, чтобы спрятать туда координаты текущей проги перед тем, как отвлечься.
4. Что делает проц, если прилетело прерывание: Прячет адрес строки, на которой его прервали, в стек (чтобы потом вернуться), и сдвигает указатель стека (УС := УС + 1).Лезет в ТВП и смотрит, какой номер подпрограммы соответствует этому прерыванию. Делает прыжок (JMP) на этот обработчик и выполняет его код. Когда подпрограмма заканчивается, команда RETI дает процу знак: «всё готово». Проц лезет в стек, забирает оттуда сохраненный адрес возврата, сдвигает указатель назад (УС := УС - 1) и продолжает спокойно фигачить старую прогу.